## Slide 1
PART 5
STP 운영 보호

## Slide 2
Part 01
6. BPDU Filter
▶ BPDU Filter
- 특정 포트로 BPDU를 받지 않게 하는 기능
- BPDU를 송수신하지 않음으로써 스위치 및 포트에 접속된 종단 장치에 불필요한 부하가 걸리는 것을 방지
- 설정
. 전역 설정 모드 : spanning-tree bpdufilter default
. 인터페이스 모드 : spanning-tree bpdufilter enable
SW3#show spanning-tree
SW3 에서 STP 상태 확인
SW2(config)#int f0/11
SW2(config-if)#spanning-tree bpdufilter enable
BPDU Filter 설정한다.
Root Bridge
F0/10
(DP)
F0/10
(RP)
F0/14 (DP)
F0/14 (RP)
F0/10
(DP)
F0/12
(Altn)
SW1
SW2
SW3
F0/11
(DP)
BPDU (STP)
Notes: X

## Slide 3
Part 01
7 - 1. BPDU Guard
▶ BPDU Guard
- 포트를 통해서 BPDU를 수신했을 때 해당 포트를 자동으로 shutdown 시키는 기능
PC나 서버 등 종단 장치에 접속된 포트가 BPDU를 수신하지 못하게 막음.
- 스위치의 Root Port나 Aternated Port에 BPDU를 수신할 경우 Shutdown.
. 일반 사용자가 무단으로 스위치를 사용할 경우
. 해커가 STP 관련 공격을 하는 경우
- 설정
. 전역설정 모드 : spanning-tree portfast bpduguard default
. 인터페이스 모드 : spanning-tree bpduguard enable
- Shutdown 포트 활성화
. 임의적인 활성화 : 해당 포트 shutdown 후 no shutdown한다.
. 자동 활성화
errdisable recovery cause bpduguard
errdisable recovery interval 120 (default 300초)
Notes: O

## Slide 4
Part 01
7 - 2. BPDU Guard
SW3의 F0/12 에 BPDU Guard 설정하기
SW3(config)# int f0/12
SW3(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW3의 F0/12에 BPDU Guard를 설정하자마자 포트가 다운된다.
Root Bridge
F0/10
(DP)
F0/10
(RP)
F0/14 (DP)
F0/14 (RP)
F0/10
(DP)
F0/12
( Altn -> Shutdown )
SW1
SW2
SW3
BPDU (STP)
스위치의 Root Port나 Aternated Port에 BPDU를 수신할 경우 Shutdown.

## Slide 5
Part 01
7 - 3. BPDU Guard
SW2의 F0/10 에 BPDU Guard 설정하기
SW2(config)# int f0/10
SW2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
SW.2의 f0/10에 BPDU Guard를 설정하게 되면 송신만 하기 때문에 shutdown되지 않는다.
Root Bridge
F0/10
(DP)
F0/10
(RP)
F0/14 (DP)
F0/14 (RP)
F0/10
(DP)
F0/12
( Altn -> Shutdown )
SW1
SW2
SW3
BPDU (STP)
스위치의 Root Port나 Aternated Port에 BPDU를 수신할 경우 Shutdown.

## Slide 6
Part 01
7 - 4. BPDU Guard
SW3에 BPDU Guard 전역 설정하기
SW3(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
모든 포트에 BPDU Guard를 설정하게 되면 무단으로 연결된 스위치나 종단 장치 PC에 BPDU를 전달하지 않고, MITM이 스위치로 변환했을 경우에는 Shutdown 시킨다.
MITM을 Root Switch로 변환 후 DP를 만들고 상대 포트는 RP로
변환시키기 때문에, BPDU를 수신할 경우 Shutdown 시킨다.
F0/10
(DP)
F0/10
(RP)
F0/14
(DP)
F0/14
(RP)
F0/10 (DP)
F0/10 (Altn)
SW1
SW2
SW3
F0/1 (RP)
MITM이 PC에서 스위치로 변환하여, BPDU를 받을 경우
MITM
F0/1 (DP)
Root Bridge
Root Bridge

## Slide 7
Part 01
8. Root Guard
▶ Root Guard
특정 포트에 접속된 네트워크에 있는 스위치들은 루트 스위치가 될 수 없도록 하는 기능
- Root Guard가 설정된 포트에서 현재의 루트 스위치ID 보다 더 우선하는 루트 스위치 ID를 가진 BPDU를 수신하면
해당 포트는 Listening 상태로 듣기(BPDU를 수신)만 한다.
- ISP나 일반 기업체에서 원하지 않는 스위치가 루트 스위치가 되어 네트워크에 영향을 주는 것을 방지한다.
SW2(config)# int f0/14
SW2(config-if)#spanning-tree guard root
SW2의 F0/14포트에 Root Guard를 설정한다.
MITM(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0
MITM의 STP의 Priority값을 SW2의 Priority값 보다 낮게 하여 우선 순위를 높인다.
Root Bridge
F0/12
(DP)
F0/10
(RP)
F0/14 (FWD -> LIS)
F0/13 (DP)
F0/10
(DP)
F0/12
(Altn)
SW1
SW2
SW3
SW4
MITM
Root Bridge
F0/13 (RP)

## Slide 8
Part 01
9. Loop Guard
▶ Loop Guard
- 차단 상태에 있는 포트가 상대 포트에서 50초 동안 기다렸다가 BPDU를 받지 못했을 때
전송 상태로 변경되는 것을 방지하는 기능
- 이때 차단 상태의 포트는 루프 비일관(inconsistent)상태로 바뀐다. (이것 역시 일종의 Looping 차단 상태)
- 다시 BPDU를 수신하기 시작하면 자동으로 정상적인 차단 상태로 변한다.
SW3(config)# spanning-tree loopguard default
SW3에 Loop Guard Default로 설정한다.
SW2(config)# int f0/12
SW2(config-if)# spanning-tree bpdufilter enable
SW3의 F0/12 포트가 Forwarding 상태가 되도록 만들어 루프 구조가 생기도록 만든다.
Root Bridge
F0/10
(DP)
F0/10
(RP)
F0/14 (DP)
F0/14 (RP)
F0/10
(DP)
F0/12 (BP)
(Altn -> DP로 변하는 것을 방지)
SW1
SW2
SW3
루프 비일관(inconsistent) ->

## Slide 9
Part 01
10. UDLD (UniDirectional Link Detection)
▶ UDLD (UniDirectional Link Detection)
- 스위치간에 단방향 링크가 생겼을 때 해당 포트를 셧다운 시키는 기능
- 단방향 링크가 생기면 L2 Loop가 발생하게 된다. 실습 안됨 (GNS3,packettrace)
- 전역 설정 모드
udld aggressive : 지역적으로 설정된 곳을 제외하고 광 케이블과 UTP 케이블의 단방향을 적극적으로 감지
udld enable : 지역적으로 설정된 곳을 제외하고 광케이블의 단방향을 감지
udld message : 네이버에게 Hello Message를 전송하는 주기 지정
- 인터페이스 모드 : udld port
스텝 1. 단방향 링크 만들기 (BPDU 막기)
SW2#show int f0/10 맥주소 확인
SW3(config)#mac access-list UDLD
SW3(config-ext-macl)#deny [SW2 MAC] [SW2 MAC] any
SW3(config)#int f0/12
SW3(config-if)#mac access-group UDLD in
스텝 2. UDLD 적용
SW3(config)#int f0/12
SW3(config-if)#udld port
SW2(config)#int f0/10
SW2(config-if)#udld port
SW3#show spanning-tree
SW3의 F0/12포트가 Down되어 사라져 버렸다.
SW2#show spanning-tree
SW2의 F0/10포트가 Down되어 사라져 버렸다.
Root Bridge
F0/10
(DP)
F0/10
(RP)
F0/14 (DP)
F0/14 (RP)
F0/10
(DP)
F0/12
(Altn -> DP로 변하게 되면
Shutdown)
SW1
SW2
SW3