## Slide 1
Part 01
4. Portfast
. Portfast
- 포트가 활성화되면 바로 전송 상태(Forwarding)으로 변함.
[STP = Blocking -> Listening -> Learning -> Forwarding ]
- PC / 서버 등과 같이 종단 장치와 연결된 포트에 많이 사용.
[ 전체 인터페이스에 적용 ]
SW3(config)# spanning-tree portfast default
[ 인터페이스에 적용 ]
SW3(config)# interface fa 1/13
SW3(config-if)# spanning-tree portfast
[ Trunk 포트 설정 ]
SW3(config)# interface fa 1/10
SW3(config-if)# spanning-tree portfast trunk
fa1/14
fa1/14
fa1/12
fa1/10
fa1/10
fa1/12
fa1/13

## Slide 2
Part 01
5. Uplinkfast/Backbonefast
. Uplinkfast
- Blocking 상태인 포트를 즉시 Forwarding 상태로 변경
SW3(config)# spanning-tree uplinkfast
fa1/14
fa1/14
fa1/12
fa1/10
fa1/10
fa1/12
fa1/13
Block -> Forwarding
. Backbonefast
- 간접 링크 단절 시 Max Aging Time (20초)이 있는데, 이를 무시하고 바로 Listenning 상태로 변함.
SW1(config)# spanning-tree backbonefast
SW2(config)# spanning-tree backbonefast
SW3(config)# spanning-tree backbonefast
fa1/14
fa1/14
fa1/12
fa1/10
fa1/10
fa1/12
fa1/13
Block -> LSN -> LRN -> FWD
MAX Age를 배제함. (20초 단축)
GNS3 에서 가능, 패킷 트레이서 불가능