## Slide 1
PART 2
VLAN 기본 구성

## Slide 2
. VLAN 특징
- 라우터 없이 LAN (브로드캐스트 도메인)을 분리 할 수 있다.
( 오버헤드 감소, 유연한 설계, 보안 강화 )
Part 01
1. VLAN (Virtual Local Area Network)
. VLAN Trunking
- 여러 대의 스위치가 서로 연결되어 있는 네트워크에서 VLAN을 사용할 경우
스위치 사이의 세그먼트에는 VLAN 트렁킹을 사용할 필요가 있다.
VLAN 1
VLAN 1
VLAN 2
VLAN 2
이더넷 프레임
VLAN ID
. 트렁킹 프로토콜
- 시스코 스위치는 두 개의 트렁킹 프로토콜을 지원
1. ISL (Inter-Switch Link) : 시스코 전용 프로토콜
IEEE에서 VLAN 트렁킹 표준 프로토콜인 802.1Q를 만들기 한참 전에 ISL을 시스코에서 만듬.
2. IEEE 802.1Q (★) : 표준 트렁킹 프로토콜
시스코에서도 새로 나온 LAN 스위치 중 일부 모델에서 ISL이 아닌 802.1Q 프로토콜을 지원한다.
※ ISL vs 802.1Q 비교
시스코 전용이며, 헤더를 캡슐화 : ISL 트렁킹 프로토콜
VLAN 표준이며, 헤더를 이더넷 프레임에 추가 : 802.1Q 트렁킹 프로토콜
. VLAN ID
VLAN ID 범위 | 용도
0, 4095 | 시스템 처리
1 | Default (기본값)
2 ~ 1001 | Ethernet 환경
1002 ~ 1005 | FDDI, Token-Ring 환경
1006 ~ 4094 | Ethernet 환경 (Extended)
Notes: vlan 1 = native vlan (태어나면 vlan 1) = untaged vlan

## Slide 3
Part 01
1. VLAN (Virtual Local Area Network)
CRC
(4 바이트)
DA | Type | User | SA | LEN | AAAA03 | HSA | VLAN | BPDU | INDEX | RE
캡슐화된
이더넷 프레임
ISL 헤더
(26 byte)
캡슐화된
이더넷 프레임
목적지 주소 | 출발지 주소 | 태그(4 byte) | 길이/종류 | 데이터 | FCS
종류(16비트, 0x8100) | 우선 순위(3비트) | 플래그(1비트) | VLAN ID (12비트)
※ ISL vs 802.1Q 비교
시스코 전용이며, 헤더를 캡슐화 : ISL 트렁킹 프로토콜
VLAN 표준이며, 헤더를 이더넷 프레임에 추가 : 802.1Q 트렁킹 프로토콜

## Slide 4
Part 01
1. VLAN (Virtual Local Area Network)
. 스위치 포트 모드 3가지
Switch(config)# interface fa1/0
Switch(config-if)# switchport mode ?
access : Set trunking mode to ACCESS unconditionally
dynamic : Set trunking mode to dynamically negotiate access or trunk
trunk : Set trunking mode TRUNK unconditionally
. ACCESS MODE : 단순하게 포트에 1개의 VLAN 번호를 지정하는 모드
Switch(config)# vlan 10
Switch(config)# interface fa1/0
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch# show vlan (brief)
. TRUNK MODE : 여러 개의 VLAN 번호가 지나다닐 수 있는 모드
Switch(config)# interface fa1/1
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation ( isl | dot1q )
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch# show interface trunk
VLAN 연습
fa1/0
fa1/1
fa1/2
fa1/1
fa1/0
vlan 10
vlan 10
vlan 20
vlan 20
[ SW1 ] : GNS3
SW1# vlan database
SW1(vlan)# vlan 10
SW1(vlan)# vlan 20
SW1(vlan)# apply
SW1(config)# interface fa1/0
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config)# interface fa1/1
SW1(config-if)# switchport mode access
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
SW1(config)# interface fa1/2
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
# show vlan (brief) : Packet Tracer
# show vlan-switch : GNS3
# show interface trunk
VLAN ID