## Slide 1
Part 01
3. DTP (Dynamic Trunk Protocol)
. DTP (Dynamic Trunk Protocol) : 60초마다 교환
시스코 고유의 프로토콜로, 한 쪽 포트가 Trunk 포트라면 다른 한 쪽 포트도 Trunk 포트로 자동 설정되어 진다.
ISL 과 802.1Q 의 인캡슐레이션 방식 모두를 지원한다.
. DTP 모드
1. On (Trunk) – Trunk 모드가 동작하도록 설정
주기적으로 DTP 프레임을 Advertisement하여 원격지 포트로 전송.
SW1(config-if)# switchport mode trunk
2. Dynamic auto – 상대방이 trunk 가 아닌 이상 access로 동작
로컬 포트는 원격 포트에 트렁크가 가능하다고 알리나, 트렁킹 되길 요구하지 않음.
SW1(config-if)# switchport mode dynamic auto
3. Dynamic desirable – 상대방이 access가 아닌 이상 trunk로 동작
로컬 포트는 원격 포트에 트렁크가 가능하다고 알리고, 트렁킹 되길 요구함.
SW1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
취약점 : 공격자가 주기적으로 받은 패킷을 Sniffing 가능
해결 : SW1(config-if)# switchport nonegotiate (협상을 비활성화)
└ 다이나믹 모드에서는 사용할 수 없음.
└ 원격 포트도 trunk 모드여야 동작.
 | Dynamic Auto | Dynamic Desirable | Trunk | Access
Dynamic Auto | Access | Trunk | Trunk | Access
Dynamic Desirable | Trunk | Trunk | Trunk | Access
Trunk | Trunk | Trunk | Trunk | X
Access | Access | Access | X | Access
SW1# show interface trunk
SW1# show interface [포트명] [포트 번호] switchport
ex) SW1# show interface fastethernet 0/0 swithcport

## Slide 2
Part 01
4. VTP (VLAN Trunk Protocol)
. VTP
시스코에서 개발한 프로토콜로써, 다수의 스위치에서 VLAN을 구성하면, 분리된 네트워크 정보인 다수의 VLAN 정보를 모든 스위치에 전달하여 일괄적으로 유지 및 관리할 방법이 필요함.
각 VLAN이 어떤 인터페이스에 할당되어 있는지에 관한 세부적인 광고는 하지 않음.
업데이트가 변경 즉시 됨.
※ 주의사항
1. 스위치 세그먼트 구간은 Trunk로 동작시켜야 함.
2. 각각의 스위치는 VTP 버전, VTP 도메인 이름과 VTP 패스워드가 일치해야 함. (대소문자까지 구별)
Server Mode = Default
vlan.dat 파일을 추가/삭제/수정 가능
동일한 domain에게 VTP 정보를 동기화 시킴.
VTP 모드와 도메인, 버전이 각 스위치가 같아야 동작됨.
SW1(config)# vtp domain itbank
SW1(config)# vtp password 1111
SW1(config)# vtp mode server
Client Mode
서버의 VLAN 정보를 동기화함.
SW1(config)# vtp domain itbank
SW1(config)# vtp password 1111
SW1(config)# vtp mode client
Transparent Mode
자신의 VLAN 데이터베이스를 교환하지 않고, 자체적으로 vlan 추가/삭제/수정 가능
서버로부터 수신한 VTP 정보를 전달은 가능
SW1(config)# vtp domain itbank
SW1(config)# vtp password 1111
SW1(config)# vtp mode transparent
# show vlan
# show vtp status
Server
Client
Client
Transparent
Client
Client
Server
trunk
Notes: VTP 공격 : http://elhariad.blog.me/30116514159